На этом CD я покажу и расскажу про то как прошивать, ставить патчи и многое другое о том как можно улучшить свой телефон через кабель DCA-510 (USB, аналог для BenQ-Siemens – DCA-110) и DCA-500 (COM. Аналог для BenQ-Siemens – DCA-100) и о многом другом.

Вот и тот список того чего я вам попытаюсь рассказать:

1.	Небольшой рассказ про особенности кабелей

2.	Подключение телефона и установка драйверов

3.	Первое что необходимо сделать, когда купил кабель для своего телефона и установил драйвера.

4.	Патчи и прошивки – это ещё один повод убить ваш телефон на программном уровне

5.	Процесс прошивки – это будет долго

6.

7.	Эльфы – скоро и мой телефон будет смартфоном

8.	Изменение внешности своего экрана

9.	Некоторые внешние физические улучшения для телефонов линейки CX -…

1.Небольшой рассказ про особенности дата-кабелей

Ну чтож, начнём. При покупке дата-кабеля лучше не скупиться или поискать (желательно в уважамых Вами салонах связи), чтобы не жалеть потом что купили кабель который не прошивает и не патчит и не умеет работать с файл-менеджерами.

Итак самый лучший вариант для кабеля к сименсу – это дата-кабель DCA-510.

Во-первых он умеет всё: и патчить и работать с файл-менеджерами и прошивать.

Во-вторых функция зарядки (это самое лучшее, так как когда долго сидишь в интернете батарея садится, ну и в самый нужный момент она всё-таки разряжается. И вот как мне теперь пообщаться с другом?)

В-третьих самая высокая скорость при прошивке и заливке backup’а в телефон (прошивка при скорости 56 кбит\сек настолько медленная, что она длится около часа, а при скорости 160-250 кбит\сек просто сказка, 15-25 мин. )

В-четвёртых, этот дата-кабель не требует установки драйверов (кроме некоторых случаев), но требуется эмуляция COM-порта

Пора бы перейти к следующему дата-кабелю - DCA-500.

Этот дата-кабель (оригинальный) патчить не будет (если его не доработать). Прошивать он будет, но при очень маленькой скорости. Да и работать с файл-менеджерами не будет, если его не доработать. Функции «Зарядка мобильного телефона» в нём нет, но сделать можно (опять же с помощью доработки.

И вот последний из рода DCA (для BenQ-Siemens это DCA-140) -  DCA-540.

Этот дата-кабаль умеет только работать с файловой системой телефона (в телефонах BenQ-Siemens EF81 и Siemens SXG75 он может и прошивать, и ставить патчи, ибо DCA-510/110 с ними не работает) телефона.

2. Подключение телефона и установка драйверов

Теперь перейдем к «послепокупочным» действиям, а именно – настройке дата-кабелей для работы с компьютером.

DCA-510/110  - подключаем кабель к USB-порту вашего компьютера. Компьютер выдаст сообщение о нахождении неизвестного устройства. Драйвера установите с прилагаемого компакт-диска.

DCA-500/100   - у этого кабеля совсем другой разъём –COM (RS232). На новых материнских платах обычно этот разъём помещают сзади корпуса, если же нет, то его можно найти сняв крышку корпуса. Порт обычно внизу (смотрите, подходит ли разъём), подключаем кабель - и всё, ставим в нужных вам программах COM-порт(обычно 1 или 2)

DCA-540/140  -  Данный кабель – самый  настоящий USB, так что он должен определиться (и работать) автоматически.

3. Первое что необходимо сделать, когда купил кабель для своего телефона и установил драйвера

Внимание! Следующая информация действительна исключительно для DCA510/110!

Ну вот мы поставили все драйвера и перейдём естественно к работе с телефоном. Многие ользователи начинают заливать файлы в телефон, и не задумываются о том, что через купленный дата-кабель можно значительно улучшить функцтонал телефона. Итак, для начала скачиваем программы X65Flasher или PapuaUtils. Через эти программы создаете Loader для вашего телефона (с помощью программы px75v1 считываем коды и вводим в соответствующие поля программы, заполнив – кликаем «создать лоадер»). Далее скачиваем программы V-Klay, и через неё пытаемся соединиться с телефоном. Автоматически нашнется изготавление backup’а (backup – это всё содержимое телефона начинающиеся с блоков Eeroom и кончая данной пользователя памятью)

4. Патчи и прошивки – это ещё один повод убить ваш телефон на программном уровне

Перед тем как ставит Патч или прошивать свой телефон (будет ниже) хорошенько подумайте, а стоит ли и зачем это мне. Помни что если в процессе прошивки обрубят электричество, кабель вынется из телефона это может привести к программному убийству вашего телефона. И ещё одно очень важное предложение “НЕ ЗНАЕШЬ НЕ ТРОГАЙ”, а то я знаю много случаев, где человек поставил патч от другого телефона и плачет. И вот ещё: “ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРОШИТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОН, СДЕЛАЙ БАКАП” – это всегда на первом месте.

5.Процесс прошивки – это будет долго

Ну вот мы и пришли к тому, что все называют прошивкой телефона, Но прошивка в основном ничего нового не даёт телефону (ну кроме там некоторых мелких доработок которые всегда решаются при применении нужного патча ) и изменения одной циферки, номера прошивки.

Итак начнём.

В основном все прошивки имеют формат “.xbz” то есть прошивки предназначенные для программы WinSwup 32 ( это программа есть на диске в разделе программ ), но также есть прошивки с форматом “.exe”, но в них уже присутствует эта программа, вы просто запускаите “.exe” файл и прошиваите свой телефон.

Итак вот я и опишу вам процесс прошивки:

Для начала подключим телефон к компьютеру.

Проверяем версию прошивки установленной на вашем телефоне:

Набираем на телефоне *#06#.

Видим IMEI своего телефона.

Внизу надпись "ДР.ФУНКЦ." - жмем под ней на кнопку

В открывшемся окошке видим информацию о прошивке телефона и прочую информацию

Двигаем меню джойстиком вниз. 
В разделе ACС видим надпись Plugged in: DCA-500 или DCA-510, Это значит, что телефон видит наш кабель как оригинальный кабель Siemens DCA-500 (или DCA-510)

Далее запускаем программу WinSwup 32 и видим следующее

Из этого видно, что это программа для Siemens M65 версии 16.

Не делая никаких изменений в этом окне жмем кнопку "Serial Config".

По умолчанию скорость стоит 203000 - это очень мало.

Можно установить скорость на доступный вам максимум (где-то 900000) – для DCA-510.

Ком порт поумолчанию стоит Com3.

Вам нужно заменить и установить метку на том порте куда вы подключили кабель.

Жмем кнопку "OK".

Обращаем внимание на индикатор зарядки телефона. Батарея должна быть полной. В противном случае нужно все отменить и зарядить батарею. 

Жмем на "Start" 
"Побежал" индикатор "Pre-Check" 
Если нет - ставим галку "Skip" 

Далее начинается процесс прошивки

Питание на телефоне автоматически отключается

Далее наблюдаем минут 5-10 как идет процесс прошивки. 
Вот и все, прошивка обновилась. 
Набираем на телефоне *#06#. 
Видим IMEI своего телефона. 
Внизу надпись "ДР.ФУНКЦ." - жмем на кнопку под ней 
В открывшемся окошке видим информацию по прошивке телефона 
Версия прошивки изменилась на 16

Ну вот и всё, телефон теперь прошит.

6.Патчи патчи и ещё раз патчи

Ну вот, кабель в норме, прошивка на месте и пора уже приступить к патчам.

Патчи бывают нескольких видов – Системный, Графический, Графика для системного, MP+FL-зависимые. Разъясню некоторые из них.

Системные патчи используются для того, чтобы открывать новые функции в телефоне.

Графические патчи используют для замены картинок, меню в телефоне. Патч заменяет картинки на свои, ну вот пример  - была одна анимация на отправку смс, батарейку, уровень сигнала, а тут её заменили на другую.

В общем информацию о патче можно посмотреть открыв его программой V_Klay.

Приступим к процессу установления патча.

Запускаем программу V_Klay ( надеюсь что вы уже скопировали лоадер ), выбираем (  или просто наугад выбираем из списка) ваш телефон из списка и жмём “Обновить” далее следуем по инструкциям. Вставляем Патч и жмём “Применить патч”, есле в процессе применения патча выскочила ошибка, то лучше его не ставить, жмите кнопку “Отменить патч”. Когда всё что надо установили нажмите на красную кнопку в правом верхнем углу. И всё.

Также можно ставить патчи на свой бакап. Просто нажмите “файлом части флэш и применяете тоже, что описано выше, только на красную кнопку не жать(её там нету )

Автор: Cool Daemon

Редактирование и доработка: GreenDay

E-Mails: Cool_Daemon@tut.by (Cool Daemon) и 1stgreenday@gmail.com (GreenDay)

URL: http://mob4u.narod.ru

Данную инструкцию ЗАПРЕЩЕНО изменять и выкладывать на других сайтах без разрешения авторов!

Copyright © Cool Daemon & Green Day